## Slide 1: Pasportizace území obce
Autor: Klára Ondráková
Vedoucí práce: RNDr. Daniela Szturcová, Ph.D

## Slide 2: OSNOVA
CÍL PRÁCE
PASPORTIZACE
ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
STANOVENÍ POŽADAVKŮ, DATA
MISYS
ZPRACOVÁNÍ
VÝSTUPY
LITERATURA A ZDROJE

## Slide 3: CÍL PRÁCE
Vytvořit pasportizaci podle požadavků obce v prostředí MISYS.
  Seznámit se s aplikací MISYS
  Vytvořit kategorie pro sledované třídy objektů
  Navrhnout strukturu databáze
  Zvolit vhodný způsob vizualizace pasportizovaných prvků
  Vytvořit výstupy a navrhnout další postup údržby
Notes: Hl. cíl a podcíle

## Slide 4: PASPORTIZACE
Co je:
pasportizace
  úplná a přehledná evidence současné situace v daném území
pasport
  výstup pasportizace
  prvky vztahující se k jednomu tématu
    komunikace, zeleň, veřejné osvětlení, hřbitovy, atd.
Notes: Úplná a přehledná evidence hmotného ale i nehmotného majetku obce/firmy.

## Slide 5: PASPORTIZACE
  Proč zahájit digitální pasportizaci :
  Ucelený přehled o majetku
  Jednodušší aktualizace
  Vyhledávání -> filtry
  Plán údržby a oprav
  Lepší spolupráce s firmami
  Atd.

## Slide 6: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Město Zruč nad Sázavou
5 tis. obyvatel
katastrální výměra: 16,41 km2
Notes: Město Zruč, kraj Středočeský, okres Kutná Hora

## Slide 7: ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ
Město Zruč nad Sázavou
5 tis. obyvatel
katastrální výměra: 16,41 km2
Notes: Město Zruč, kraj Středočeský, okres Kutná Hora

## Slide 8: STANOVENÍ POŽADAVKŮ, DATA
Požadavky:
pasport komunikací
  digitalizace tištěného MK 2006
pasport zeleně
  evidence ploch zeleně
  podle územního plánu
Podkladová data:
  mají - územní plán, PDF
    - MK 2006 - tištěné
  od ČÚZK
    Katastrální mapa
    Ortofotomapa
    Čísla popisná
    Čísla parcelní
Notes: Na začátku práce stanoveny požadavky.

## Slide 9: MISYS
Produkt firmy GEPRO, spol. s r. o.
„MISYS je geografický informační
systém (GIS), který pracuje se
vzájemně provázanými grafickými
a popisnými informacemi ve
spravovaném území.
Pasport – aplikační nadstavba
Komerční GIS
České prostředí
Notes: Pasport: „Jedná se o aplikační nadstavby pro řešení různých evidencí a agend, které mají vazbu do mapových podkladů. Pasport pro danou problematiku umožňuje lokalizovat pasportovaný objekt v mapě, evidovat k němu různé údaje, připojovat dokumenty a obrázky.“

## Slide 10
ZPRACOVÁNÍ
E-R diagram komunikace

## Slide 11: ZPRACOVÁNÍ
E-R diagram zeleň

## Slide 12: ZPRACOVÁNÍ
Kategorizace
Místní komunikace
místní komunikace I. třídy – označení a
místní komunikace II. třídy – označení b
místní komunikace III. třídy – označení c
místní komunikace IV. třídy – označení d
Zeleň
Veřejná zeleň
Soukromá zeleň
Typ komunikace | Počet objektů v kategorii | Celková délka [m]
Místní komunikace I. třídy | 0 | 0
Místní komunikace II. třídy | 57 | 20 727
Místní komunikace III. třídy | 24 | 4 957
Místní komunikace IV. třídy | 47 | 15 485,7
Typ zeleně | Počet objektů v kategorii | Celková plocha [m2]
Soukromá | 24 | 31 400
Veřejná | 89 | 145 407
Notes: Vyhláška č. 104/1997 Sb.,

## Slide 13: ZPRACOVÁNÍ
Vizualizace
Místní komunikace
Linie vedoucí středem komunikace
Zeleň
Polygon s definičním bodem
Typ komunikace | Typ prvku | Kreslící klíč | Popis kreslícího klíče | Ukázka
místní komunikace I.třídy | linie | K633 | barva: tmavá cyan, tloušťka 2, vzor: plná | 
místní komunikace II.třídy | linie | K627 | barva: světle červená, tloušťka 2, vzor: plná | 
místní komunikace III.třídy | linie | K632 | barva: tmavě zelená, tloušťka 2, vzor: plná | 
místní komunikace IV.třídy | linie | K605 | barva: tmavě fialová, tloušťka 0, vzor: plná | 
Druh zeleně | Typ prvku | Lemující linie | Výplň polygonu | Ukázka
veřejná zeleň | polygon | barva: černá, vzor: plná | barva č.2 tmavě zelená | 
soukromá zeleň | polygon | barva: černá, vzor: plná | barva č.31 béžová | 
Typ zeleně | Typ prvku | RGB zastoupení barev | Výsledná barva | Ukázka
květinový záhon | bod | (255, 0, 0) | červená | 
zalesněná plocha | bod | (0, 255, 255) | cyan | 
Notes: Vyhláška č. 104/1997 Sb.,

## Slide 14: ZPRACOVÁNÍ
Afinní transformace
určena 4 body
RMSE = 0,00271
mez = 0,14
Preprocessing

## Slide 15: ZPRACOVÁNÍ
Preprocessing
Afinní transformace
určena 4 body
RMSE = 0,03852
mez = 0,14

## Slide 16: ZPRACOVÁNÍ
Tvorba pasportu v MISYS
Místní komunikace
[MISYS.12]
path="Pasporty\PspUlice\"
1="<kbe>PspUlice"
2="popisUl.vyk"
A.3="PspUlice„ načtení makra a výkresů
[MISYS.ATR.PspUlice]
mdb=Pasporty\Pasporty.mdb
data=Pasporty\PspUlice
style=MODERN
prty=200
toolbar=255 cesta k databázi
[MISYS.PSP]
3=1,1,"Komunikace","Komunikace"
4=2,1,"Vozovky a chodníky","PspUlice"
8=2,1,"Mosty","PspMost„ položky v projektu
Zeleň
[MISYS.13]
path="Pasporty\PspPokos\"
1="<kbe>PspPokos"
2="Plochy.vyk" locked
A.3="PspPokos_plochy„
[MISYS.ATR.PspPokos]
mdb=Pasporty\Pasporty.mdb
data=Pasporty\PspPokos
style=MODERN
prty=1200
toolbar=255
12=1,0,"Zeleň","Zelen"
14=2,0,"Veřejná a soukromá zeleň","Udrzba_zelene"
16=3,0,"Plochy","PspPokos_plochy"
Notes: Vyhláška č. 104/1997 Sb.,

## Slide 17: ZPRACOVÁNÍ
Tvorba pasportu v MISYS

## Slide 18: ZPRACOVÁNÍ
Tvorba pasportu v MISYS

## Slide 19: ZPRACOVÁNÍ
Tvorba pasportu v MISYS

## Slide 20: VÝSTUPY
PASPORT KOMUNIKACÍ

## Slide 21: VÝSTUPY
Veřejná zeleň
vlastník obec
Soukromá zeleň
PASPORT ZELENĚ

## Slide 22
Výstupy budou předány obci
  Jako výkresy ve formátu VYK -> MISYS VIEW
    I celý projekt
    MISYS desktop
    + pasporty
    MISYS WEB
    http://zruc.obce.gepro.cz/
DALŠÍ POSTUP
VÝSTUPY

## Slide 23: LITERATURA A ZDROJE
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy České Republiky.
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Ministerstvo dopravy České Republiky.
RYŠAVÝ, I.: Není pasport jako pasport. Moderní obec, Červen 2007, strana 34.
ŠARMANOVÁ, J.: Teorie zpracování dat. 2.vyd. Skripta VŠB-TUO Ostrava, 2007, 169 stran, ISBN 978-80-248-1498-8.
HORÁK, J.: Zpracován dat v GIS. 2.vyd. Skripta VŠB-TUO Ostrava, 2011. 240 stran.
http://www.gepro.cz/geograficke-informacni-systemy/
www.mesto-zruc.cz
www.cuzk.cz

## Slide 24
Děkuji za pozornost